MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

CONSULTA PÚBLICA Nº 41, DE  18 DE SETEMBRO DE 2012.

(Publicada no D.O.U. em 19 de setembro de 2012)

A Secretária do Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de acordo com os artigos 8o e 9o da Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 170, de 4 de agosto de 2010, torna pública a proposta de alteração de Processo Produtivo Básico – PPB.

Manifestações podem ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, ao e-mail: cgel.ppb@mdic.gov.br

HELOISA REGINA GUIMARÃES DE MENEZES

Secretária do Desenvolvimento da Produção

ANEXO

PROPOSTA 041/12 – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER.

OBS: A proposta está em formato de Portaria.

Art. 1o  Estabelecer para o produto ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, o Processo Produtivo Básico:

I - montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuitos impresso que implementem a função de processamento central;

II - montagem dos suportes de monitor e de apoio dos cabos de transdutores, além do posicionamento do monitor, incluindo passagem e alocação dos cabos de alimentação e de sinal de vídeo;

III - montagem das carenagens de acabamento da parte traseira do painel de controle e do braço de articulação, conexão e alocação dos cabos de alimentação, sinais, controles e aterramento;

IV - montagem das chapas de proteção do cabeamento e quadro principal;

V - montagem do puxador de movimento e das carenagens de acabamento;

VI - instalação dos filtros anti poeira nas partes internas do equipamento;

VII - testes de funcionamento completo (hardware e software), compreendendo testes de verificação do modo bidimensional, verificação do modo doppler colorido, pulsado, contínuo;

VIII - testes gerais de: imagem real, resolução axial, resolução lateral, precisão do monitor, modo de movimento, qualidade e sensibilidade no modo bidimensional e interferências;

IX - testes elétricos de: variação de voltagem, segurança elétrica, consumo de energia, isolação elétrica, fuga de corrente, resistência de contatos; e

X - testes de documentação de imagens, envolvendo armazenamento de imagens, impressão de exames e gravação de exames em DVD interno.

§1o  Desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, somente a etapa estabelecida no inciso “I” poderá ser realizada por terceiros, enquanto as demais deverão ser realizadas pela empresa fabricante.

§ 2o  A etapa estabelecida no inciso I fica dispensada até 31 de dezembro de 2014.

Art. 2o  Quando o ECÓGRAFO COM ANALISE ESPECTRAL DOPPLER for comercializado com um ou mais produtos relacionados neste artigo, os mesmo deverão ser produzidos no País, de acordo com o cronograma e conforme seus respectivos Processos Produtivos Básicos:

I – a partir de 1º de janeiro de 2013:

a) sistema autônimo de segurança de alimentação de energia elétrica (nobreak);

b) impressora; e

c) sistema externo de gravação de vídeo.

II – a partir de 1º de janeiro de 2014:

a) gabinete;

b) rodízios (rodas de movimentação);

c) fonte de alimentação; e

d) monitor de visualização de imagens

III – a partir de 1º de janeiro de 2015:

a) braço suporte do monitor;

b) chave pedal de acionamento, (quando aplicável); e

c) aquecedor de gel, (quando aplicável).

Art. 3o  Caso a empresa opte por não produzir no País o equipamento citado na alínea “d” do inciso II do art. 2o, a empresa deverá investir 1% (um por cento) adicional ao estabelecido pela legislação, em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nos termos do art. 5o.

Art. 4o  A etapa estabelecida no inciso I do art. 1o poderá ser dispensada desde que a empresa invista 1% (um por cento) adicional ao estabelecido pela legislação, em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nos termos do art. 5o.

Art. 5o  O percentual adicional a que se refere esta Portaria deverá ser calculado tomando por base o faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização, com fruição do benefício fiscal, dos aparelhos ecógrafos com análise espectral doppler que usufruam da dispensa, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de bens da mesma forma incentivados, no ano calendário.

Parágrafo único. O valor adicional aplicado em pesquisa e desenvolvimento a que se refere este artigo deverá ser destinado ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras aplicadas em hardware e software de processamento de imagens.

Art. 6o  Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa dos Processos Produtivos Básicos poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de Portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.