MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

CONSULTA PÚBLICA Nº 01, DE 29 DE JANEIRO DE 2014.

(Publicada no DOU, em 31.01.2014)

A Secretária do Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de acordo com os artigos 8o e 9o da Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 170, de 4 de agosto de 2010, torna pública a proposta de alteração de Processo Produtivo Básico – PPB.

Manifestações podem ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, aos e-mails: cgel.ppb@mdic.gov.br e cgapi@suframa.gov.br.

HELOÍSA REGINA GUIMARÃES MENEZES

Secretária do Desenvolvimento da Produção

ANEXO

## PROPOSTA Nº 001/13 – ALTERAÇÃO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 182, de 19 DE JULHO DE 2004, QUE ESTABELECE O PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA PARTES E PEÇAS DE CICLOMOTORES, MOTONETAS, MOTOCICLETAS, TRICICLOS E QUADRICICLOS, INDUSTRIALIZADOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS:

OBS.: A Consulta Pública está no formato de Portaria Interministerial.

Art. 1º Os Processos Produtivos Básicos para PARTES E PEÇAS DE CICLOMOTORES, MOTONETAS, MOTOCICLETAS, TRICICLOS E QUADRICICLOS, industrializados na Zona Franca de Manaus, estabelecido pela Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 182, de 19 de julho de 2004 e demais Portarias Interministeriais, que alteraram a Portaria Interministerial nº 182/2004, passam a ser os seguintes:

I – PARTES E PEÇAS FUNDIDAS

a) fundição;

b) usinagem, conforme aplicável;

c) acabamento; e

d) montagem, conforme aplicável.

§ 1º. A etapa de fundição descrita na alínea “a” poderá ser realizada em outras regiões do País, para os produtos abaixo:

I - Carcaça direita do motor à explosão (para motores de cilindrada até 449 cm³);

II - Carcaça esquerda do motor à explosão (para motores de cilindrada até 449 cm³);

III - Cilindro do motor à explosão (para motores de cilindrada até 449 cm³);

IV - Tampa lateral direita do motor à explosão (para motores de cilindrada até 449 cm³);

V - Tampa lateral esquerda do motor à explosão (para motores de cilindrada até 449 cm³); e

VI - Tampa do cabeçote do cilindro do motor a explosão (para motores de cilindrada até 449 cm³).

§ 2º. As partes e peças fundidas que se destinarem ao Corpo de Aceleração, quando comercializado exclusivamente na Zona Franca de Manaus, ficam dispensadas do cumprimento da etapa de produção descrita na alínea “a”, desde que limitado ao percentual de 2% (dois por cento), em quantidade, da produção total de corpo de aceleração, no ano calendário.

II – PARTES E PEÇAS SINTERIZADAS

a) conformação;

b) sinterização;

c) laminação;

d) têmpera, conforme aplicável; e

e) revenimento.

III – PARTES E PEÇAS ESTAMPADAS E / OU FORMATADAS

a) corte, conforme aplicável;
b) dobra ou outros processos de estampagem;
c) usinagem, conforme aplicável;
d) soldagem e/ou rebitagem, conforme aplicável;
e) tratamento superficial, térmico ou banhos químicos, conforme aplicável;
f) pintura, conforme aplicável;
g) polimento, conforme aplicável; e
h) montagem, conforme aplicável.

§ 1º. As atividades ou operações inerentes à etapa de corte do tubo de aço do produto guidão inteiriço poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

§ 2º. Ficam dispensadas da realização da etapa de produção descrita na alínea “f”, as peças metálicas que, comprovadamente, utilizem pintura do tipo pre-coat metal - PCM.

IV – PARTES E PEÇAS FORJADAS

a) corte;
b) aquecimento;
c) conformação;
d) tratamento térmico (têmpera e revenimento);
e) acabamento; e
f) montagem, conforme aplicável.

V – PARTES E PEÇAS USINADAS

a) usinagem;
b) soldagem, conforme aplicável;

c) tratamento de superfície, térmico ou banhos químicos, conforme aplicável;
d) polimento, conforme aplicável;

e) pintura, conforme aplicável; e
f) montagem, conforme aplicável.

VI - PARTES E PEÇAS SOLDADAS

a) soldagem;
b) usinagem, conforme aplicável;
c) tratamento de superfície, térmico ou banhos químicos, conforme aplicável;
d) polimento, conforme aplicável;
e) pintura, conforme aplicável; e
f) montagem, conforme aplicável.

VII - PARTES E PEÇAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

a) tratamento de superfície; e
b) montagem, conforme aplicável.

VIII - PARTES E PEÇAS PLÁSTICAS INJETADAS

a) injeção plástica;
b) pintura, conforme aplicável; e
c) montagem, conforme aplicável.

IX - PARTES E PEÇAS PINTADAS

a) pintura; e
b) montagem, conforme aplicável.

Parágrafo único. As empresas fabricantes de partes e peças pintadas deverão realizar as etapas de injeção plástica ou estampagem, preferencialmente, na Zona Franca de Manaus.

X - PARTES E PEÇAS CONFECCIONADAS

a) modelagem;
b) marcação;
c) corte;
d) costura, colagem e/ou soldagem; e
e) acabamento.

XI – AMORTECEDOR DIANTEIRO

a) fundição do cilindro externo;
b) usinagem do cilindro interno;
c) polimento;
d) tratamento superficial, conforme aplicável;
e) aplicação de verniz, conforme aplicável;
f) acoplamento do cilindro interno no externo;
g) inserção do retentor e anel elástico;
h) teste de estanqueidade do conjunto;
i) inserção da guarnição de borracha ou luva sanfonada de borracha;
j) inserção da carga de óleo; e
l) inserção da mola e parafuso do garfo.

XII - AMORTECEDOR TRASEIRO

a) usinagem da haste;
b) usinagem da carcaça;
c) soldagem do batente do ajustador da mola na carcaça;
d) soldagem do suporte superior na tampa;
e) soldagem da tampa na carcaça;
f) tratamento superficial;
g) montagem do pistão na haste;
h) inserção do tubo interno na carcaça;
i) inserção do ajustador de altura da mola;
j) montagem da haste com pistão no tubo interno;
l) inserção de óleo;
m) inserção da chapa terminal;
n) selagem;
o) teste de compressão;
p) montagem das buchas nos suportes do corpo do amortecedor;
q) inserção da mola externa no corpo do amortecedor; e
r) fixação do suporte inferior no corpo do amortecedor.

XIII - AMORTECEDOR TRASEIRO A GÁS

a) colocação da guia da mola, guarda-pó e assento da mola no corpo do amortecedor;
b) agregação da borracha batente, assento limitador;
c) fixação do suporte inferior no corpo do amortecedor;
d) encaixe da mola;
e) fixação da trava de ajuste da mola e/ou anel trava no corpo do amortecedor; e
f) teste de compressão.

XIV - ÁRVORE DE CAMES PARA COMANDO DE VÁLVULAS

a) usinagem (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);
b) tratamento térmico, (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior 450 cm³), conforme aplicável;
c) montagem das partes totalmente desagregadas ao nível básico de componentes; e
d) ajustagem.

§ 1º. Fica temporariamente dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", quando se tratar de “´árvore de cames montados”; e

§ 2º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea “b”, para motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm³ e 449 cm³, até o limite de 10.000 (dez mil) unidades) por ano calendário.

XV – ASSENTO

a) injeção plástica da base;

b) moldagem da espuma (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

c) confecção da capa (modelagem, marcação, corte, costura e acabamento);
d) montagem final; e

e) acabamento, conforme aplicável.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "b", para motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm³ e 449 cm³, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

XVI - BOBINA DE IGNIÇÃO

a) bobinagem de fio de cobre no carretel do núcleo;
b) aplicação de verniz ou resina (isolamento);
c) montagem da bobina;
d) encapsulamento; e
e) agregação de cabos elétricos, luva de vedação, terminais, conectores e/ou supressores, conforme aplicável.

XVII - BOBINA DE FORÇA

a) bobinagem de fio de cobre no carretel do núcleo com ou sem conector;
b) aplicação de fita isolante e de verniz ou resina (isolamento); e
c) agregação de fios, cabos e/ou chicotes elétricos com ou sem conectores e/ou terminais, conforme aplicável.

XVIII - BOBINA DE LUZ

a) bobinagem de fio de cobre no carretel do núcleo;

b) aplicação de verniz ou resina (isolamento); e

c) agregação de fios, cabos e/ou chicotes elétricos com ou sem conectores e/ou terminais, conforme aplicável.

XIX - BOBINA PULSADORA

a) bobinagem do fio de cobre no carretel do núcleo, com ou sem conector;

b) aplicação de fita isolante e de verniz ou resina (isolamento);

c) encapsulamento, conforme aplicável; e

d) agregação de fios, cabos e/ou chicotes elétricos, com ou sem conector, conforme aplicável.

XX - BOMBA DE ÓLEO

a) fundição do corpo da carcaça (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

b) montagem das seguintes partes e peças no corpo da bomba:

1. rotores interno e externo;

2. fixação da placa;

3. eixo;

4. engrenagens no eixo; e

5. tampa.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea “a”, para motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm³ e 449 cm³, até o limite de 10.000 (dez mil) unidades, por ano calendário.

XXI - CARBURADOR PARA MOTOR A EXPLOSÃO (CICLO OTTO)

a) montagem das partes totalmente desagregadas ao nível básico de componentes.

XXII - CONDUTOR ELÉTRICO (CHICOTE), COM PEÇAS DE CONEXÃO

a) corte do fio ou cabo no tamanho especificado;
b) decapagem do fio ou cabo;
c) enrolamento da malha do cabo;
d) soldagem e/ou crimpagem dos terminais no cabo ou fio, conforme aplicável;
e) inserção e fixação dos terminais nos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;
f) soldagem do cabo ou fio nos terminais dos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;
g) soldagem e/ou crimpagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável;
h) montagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável; 
i) agregação de suportes, fixadores, prendedores, isoladores, vedadores, soquetes e/ou espaçadores, conforme aplicável; e

j) acabamento final do produto.

Parágrafo único. As etapas de produção descritas nas alíneas “h” e “i” poderão ser realizadas por terceiros, na Amazônia Ocidental.

XXIII - CONJUNTO CÁLIPER DO FREIO

a) inserção da tampa no sangrador;
b) inserção do anel de retenção e isolador no pistão;
c) fabricação do corpo do cáliper (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³), compreendendo as seguintes etapas:

1. fundição;

2. usinagem, conforme aplicável;

3. tratamento de superfície; e

4. acabamento.

d) montagem no corpo do cáliper, das partes totalmente desagregadas ao nível básico de componentes.

Parágrafo único. O cumprimento do disposto na alínea “c” deverá atender ao seguinte cronograma de produção, a contar da data de publicação desta Portaria:

| 1º de janeiro de 2014 | 1º de janeiro de 2015 | 1º de janeiro de 2016 em diante |
| --- | --- | --- |
| 40% | 50% | 60% |

XXIV - CONJUNTO CILINDRO MESTRE DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO

a) fabricação do corpo do cilindro mestre (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³), compreendendo as seguintes etapas:

1. fundição;
2. usinagem, conforme aplicável;e
3. acabamento.

b) montagem no corpo do cilindro, das partes totalmente desagregadas ao nível básico de componentes.

Parágrafo único. O cumprimento do disposto na alínea “a” deverá atender ao seguinte cronograma de produção: a contar da data de publicação desta Portaria:

| 2014 | 2015 | 2016 em diante |
| --- | --- | --- |
| 40% | 50% | 60% |

XXV- CONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

a) injeção plástica dos seguintes componentes do filtro de ar: carcaça, protetor, suportes e tampa;
b) montagem do duto de ar na tampa;
c) montagem do condutor na carcaça;
d) montagem da guarnição na tampa e carcaça;
e) encaixe do elemento filtrante na carcaça;
f) fixação da tampa na carcaça;
g) montagem do tubo dreno e inserção na tampa;
h) montagem da guarnição no filtro;
i) montagem do suporte no filtro;
j) montagem do filtro na bomba de combustível;
l) montagem dos tubos de combustível na bomba;
m) montagem do dispositivo de ignição (CDI), compreendendo as seguintes etapas:

1. injeção plástica da caixa, conforme aplicável;
2. inserção, soldagem e/ou colagem dos componentes eletrônicos na placa de circuito impresso;
3. teste de condutividade da placa de circuito impresso;
4. fixação da placa de circuito impresso na caixa plástica ou metálica (receptáculo);
5. aplicação de sílica;
6. aplicação de resina (vedação); e
7. secagem; conforme aplicável.

n) agregação do dispositivo de ignição (CDI) e relê sinalizador no corpo.

XXVI - CONJUNTO EIXO DE TRANSMISSÃO

a) usinagem do eixo de transmissão (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);
b) tratamento superficial (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³); e
c) montagem das engrenagens.

XXVII - CONJUNTO EIXO SELETOR DE MARCHAS

a) fabricação do corpo do eixo seletor (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³), compreendendo as seguintes etapas:

1. usinagem;

2. tratamento térmico, conforme aplicável; e
3. acabamento, conforme aplicável.

b) montagem das partes totalmente desagregadas ao nível básico de componentes.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

XXVIII - CONJUNTO ELETRÔNICO DE PARTIDA

a) injeção plástica da caixa;

b) preparação da bobina, compreendendo as seguintes etapas (conforme aplicável):

1. bobinagem de fio de cobre no carretel do núcleo;
2. aplicação de verniz ou resina (isolamento); e
3. montagem da bobina;

c) soldagem da bobina no módulo de ignição, conforme aplicável;
d) montagem da bobina ou conjunto bobina/módulo de ignição na caixa plástica (receptáculo);
e) aplicação de resina (vedação); e 
f) agregação de fios, cabos e/ou chicotes elétricos com ou sem conector, conforme aplicável.

XXIX - CONJUNTO FILTRO DE AR COM CARBURADOR E BATERIA ELÉTRICA

a) injeção plástica dos seguintes componentes do filtro de ar: carcaça, protetor, suportes e tampa (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);
b) montagem do duto de ar na tampa do filtro de ar;
c) montagem do condutor na carcaça do filtro de ar;
d) montagem da guarnição na tampa e carcaça do filtro de ar;
e) encaixe do elemento filtrante na carcaça do filtro de ar;
f) fixação da tampa na carcaça do filtro de ar;
g) montagem do tubo dreno e inserção na tampa do filtro de ar;
h) montagem da guarnição no filtro;
i) agregação da caixa de ferramentas e fusível na carcaça do filtro de ar;
j) montagem do carburador;
l) acoplamento do carburador no filtro de ar;
m) montagem do tubo do combustível no carburador; e
n) fixação da bateria elétrica no alojamento do filtro de ar.

XXX - CONJUNTO GUIDÃO

a) fabricação do guidão (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³), compreendendo as seguintes etapas:

1. corte e/ou dobra do tubo;

2. estampagem, conforme aplicável;

3. soldagem, conforme aplicável;

4. usinagem, conforme aplicável;

5. tratamento de superfície e/ou pintura; e

b) montagem das partes totalmente desagregadas ao nível básico de componentes.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nos itens “1”, “2”, “4” e “5” da alínea "a", por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

XXXI - CONJUNTO GUIDÃO COM FAROL E PAINEL DE INSTRUMENTOS

a) fabricação do guidão, compreendendo as seguintes etapas:

1. corte do tubo;

2. estampagem, conforme aplicável;

3. soldagem, conforme aplicável; e

4. usinagem, conforme aplicável;

5. tratamento de superfície e/ou pintura; e

6. montagem das partes totalmente desagregadas ao nível básico de componentes.

b) fabricação do farol, compreendendo as seguintes etapas:

1. injeção das peças plásticas;

2. pintura ou metalização das peças plásticas, conforme aplicável; e

3. montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, ao nível básico de componentes, conforme aplicável.

c) fabricação do painel de instrumentos, compreendendo as seguintes etapas:

1. injeção plástica das carcaças, gabinetes e visor (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³), conforme aplicável;e

2. impressão do mostrador (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

d) fabricação do tacômetro (conforme aplicável), compreendendo as seguintes etapas:

1. impressão do mostrador, conforme aplicável (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);
2. fixação do mostrador no mecanismo do tacômetro ou tacômetro/medidor de combustível, conforme aplicável;
3. inserção de ponteiro, conforme aplicável;
4. inserção do pino de descanso do ponteiro do tacômetro, conforme aplicável;
5. montagem dos componentes elétricos e eletrônicos na placa de circuito impresso, conforme aplicável;e

6. fixação da placa de circuito impresso montada, conforme aplicável.

e) fabricação do velocímetro (conforme aplicável), compreendendo as seguintes etapas:

1. impressão do mostrador, conforme aplicável (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

2. fixação do mostrador no mecanismo velocímetro/hodômetro, conforme aplicável;

3. inserção do ponteiro, conforme aplicável;

4. inserção do pino de descanso do ponteiro, conforme aplicável;

5. montagem dos componentes elétricos e eletrônicos na placa de circuito impresso, conforme aplicável; e

6. fixação da placa de circuito impresso de controle, conforme aplicável.

f) montagem do velocímetro/hodômetro (conforme aplicável), compreendendo as seguintes etapas:

1. fixação do mostrador no mecanismo;
2. inserção do ponteiro; e
3. inserção do pino de descanso do ponteiro.

g) montagem final, compreendendo as seguintes etapas:

1. fixação do velocímetro, medidor de combustível e/ou tacômetro na carcaça inferior, conforme aplicável;
2. agregação das lâmpadas na carcaça inferior, conforme aplicável; e
3. fixação dos gabinetes na carcaça inferior.

h) integração do painel de instrumentos, guidão e farol na formação do conjunto.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nos itens “1”, “2”, “4” e “5” da alínea "a", itens “1” e “2” da alínea “b”, item “2 da alínea “c” e, itens “1” e “5” das alíneas “d” e “e”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nos itens “1” e “2” da alínea "c", e, item “1” das alíneas “d” e “e”, para motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm³ e 449 cm³, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 3º. Após o término do prazo definido pelo § 1º, fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nos itens 1” e “5” das alíneas “d” e “e”, desde que limitado à quantidade de 50.000 (cinquenta mil) unidades, no ano calendário.

XXXII – CONJUNTO INTERRUPTOR (RELÉ) MAGNÉTICO DE PARTIDA

a) fabricação do interruptor (relé) magnético de partida, compreendendo as seguintes etapas:

1. bobinagem de fio de cobre no carretel do núcleo;

2. soldagem ou prensagem dos terminais;

3. montagem no corpo do interruptor dos seguintes componentes: placa de blindagem, mola de retorno, núcleo, bobina e culatra; e

4. montagem na base dos seguintes componentes: ilhoses, placa de contato, terminais, porca e fixador do fusível.

b) montagem no interruptor (relé) magnético de partida, compreendendo as seguintes etapas:

1. agregação da borracha amortecedora, conforme aplicável;
2. agregação de suporte com terminais e fusíveis, conforme aplicável;
3. conexão do cabo de partida da bateria, conforme aplicável; e

4. montagem do corpo na base (fechamento).

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

XXXIII - CONJUNTO PARA-LAMA TRASEIRO OU RABETA OU PÁRA-BARRO

a) moldagem das peças plásticas do para-lama traseiro, rabeta ou para-barro;

b) pintura das peças plásticas do para-lama traseiro, rabeta para-barro, conforme aplicável; e

c) fabricação da lanterna, conforme aplicável, compreendendo as seguintes etapas:

1. moldagem das peças plásticas;

2. pintura ou metalização das peças plásticas; e

3. montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, ao nível básico de componentes, conforme aplicável.

d) fabricação do refletor, compreendendo as seguintes etapas:

1. moldagem da lente e base; e

2. junção da lente com base.

e) montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, ao nível básico de componentes.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas “a” à “d”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. Após o prazo, fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas “a”, “b” e “d”, até o limite de 10.000 (dez mil) unidades, e, na alínea “c”, até o limite de 6.000 (seis mil) unidades) para motocicletas e motonetas com cilindrada superior à 250 cm³, até o limite de 10.000 (dez mil) unidades) por ano calendário.

XXXIV - CONJUNTO RADIADOR DE ÁGUA (OU SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO)

a) fabricação das mangueiras (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

b) montagem dos coxins de borracha no radiador;
c) montagem da bucha no radiador;
d) aplicação do torque especificado ao interruptor termostato, conforme aplicável;
e) conexão dos terminais do interruptor termostato, conforme aplicável; e
f) montagem dos tubos e mangueiras, conforme aplicável.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descrita na alínea "a”, por um prazo de até 12 (doze) meses a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. As atividades ou operações inerentes à etapa de produção descrita na alínea “a” poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

XXXV - CONJUNTO RESERVATÓRIO DE ÓLEO DO MOTOR

a) montagem das presilhas nos tubos; e
b) montagem dos tubos no reservatório de óleo.

XXXVI - CORRENTE DE TRANSMISSÃO

a) estampagem das placas internas e externas;
b) corte e conformação dos pinos;
c) fabricação das buchas enroladas, a partir de fita metálica ou das buchas sólidas, a partir da extrusão de barras metálicas redondas, conforme o caso;
d) desbaste dos pinos;
e) tamboreamento das buchas, conforme aplicável;
f) tratamento térmico das placas, buchas, pinos e rolos;
g) polimento das placas, buchas, pinos e rolos;
h) montagem da corrente, com rebitagem dos pinos; e

i) fechamento da corrente, conforme aplicável, com a utilização de elo de emenda.

§ 1º. As etapas de produção descritas nas alíneas "h" e "i" não poderão ser objeto de terceirização.

§ 2º. Quando a corrente de transmissão for destinada a motocicleta com cilindrada superior a 250 cm3 e comercializada exclusivamente na Zona Franca de Manaus, as etapas de seu Processo Produtivo Básico serão as seguintes, desde que limitado ao percentual de até 3% (três por cento), em quantidade, da produção total de correntes de transmissão, no ano calendário:

I - corte da corrente montada, em rolos, no tamanho especificado; e

II - fechamento da corrente, com utilização de elo de emenda.

§ 3º. Fica temporariamente dispensada a fabricação da bucha sólida, a partir de extrusão a frio, descrita na alínea “c“, bem como as alíneas “f“ e “g“, somente quando se tratarem de buchas sólidas.

XXXVII - CONJUNTO SUBFILTRO DE AR

a) moldagem plástica das peças;

b) fabricação do elemento filtrante; e

c) montagem das partes totalmente desagregadas ao nível básico de componentes.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas "a" e “b”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. A atividade ou operação descrita na alínea “b” poderá ser realizada por terceiros, em qualquer região do país.

XXXVIII - CONJUNTO TAMBOR SELETOR DE MARCHA

a) fabricação do tambor seletor de marcha (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³), compreendendo as seguintes etapas:

1. fundição;

2. usinagem;

3. soldagem, conforme aplicável;

4. tratamento térmico, conforme aplicável; e
5. montagem, conforme aplicável.

b) montagem do conjunto seletor de marcha, compreendendo as seguintes etapas:

1. montagem do garfo seletor no tambor;
2. montagem do pino guia no tambor; e
3. montagem do rotor no tambor.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. A atividade ou operação descrita no item 1 da alínea “a” poderá ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

§ 3º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea “a”, para motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm³ e 449 cm³, até 10.000 (dez mil) unidades, por ano calendário.

XXXIX – CONJUNTO VIRABREQUIM

a) fabricação do virabrequim (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³):

1. corte;
2. aquecimento;
3. conformação;
4. tratamento térmico (têmpera e revenimento), conforme aplicável;

5. usinagem; e

6. acabamento;

b) montagem das partes totalmente desagregadas ao nível básico de componentes; e
c) ajustagem.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nos itens “1”, “2” e “3”, até o limite anual de produção de 800.000 (oitocentas mil) unidades no ano calendário, e, no item “4”, até o limite anual de produção de 10.000 (dez mil) unidades, no ano calendário.

XL - DISPOSITIVO DE IGNIÇÃO POR DESCARGA CAPACITIVA PARA MOTOR DE COMBUSTÃO (CDI)

a) injeção plástica da caixa plástica;
b) montagem e soldagem e/ou colagem dos componentes na placa de circuito impresso;
c) teste de condutividade da placa de circuito impresso;
d) fixação da placa de circuito impresso na caixa plástica ou metálica (receptáculo);
e) aplicação de sílica, conforme aplicável;
f) aplicação de resina (vedação); e
g) secagem, conforme aplicável.

XLI - DISPOSITIVO ANTIFURTO

a) montagem dos componentes elétricos e eletrônicos nas placas de circuitos impressos;
b) injeção das partes plásticas;
c) montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas ao nível básico de componentes; e
d) integração das placas de circuito impresso e demais partes para formação do produto final.

XLII - EMBREAGEM CENTRÍFUGA

a) fabricação da embreagem centrífuga (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

1. estampagem da carcaça externa;

2. usinagem; e

3. acabamento.

b) montagem na carcaça interna da embreagem, compreendendo as seguintes etapas:

1. agregação das engrenagens;
2. rebitagem;
3. agregação da capa de retenção;
4. agregação da embreagem unidirecional;
5. agregação do anel; e
6. agregação do rolete.

c) montagem da placa primária da embreagem, compreendendo as seguintes etapas:

1. agregação do peso balanceador, conforme aplicável;
2. agregação do coxim; e
3. agregação da mola de retorno.

d) montagem final.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", até o limite anual de produção de 150.000 (cento e cinqüenta mil) unidades no ano calendário.

XLIII - EMBREAGEM DE FRICÇÃO

a) fabricação da carcaça externa (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

1. fundição da carcaça externa da embreagem;

2. usinagem da carcaça externa da embreagem; e

3. acabamento.

b) montagem da carcaça externa da embreagem, compreendendo as seguintes etapas:

1. agregação do coxim e/ou mola;
2. agregação da engrenagem; e
3. agregação da placa de fixação.

c) montagem do cubo central da embreagem, compreendendo as seguintes etapas:

1. agregação do disco de fricção;
2. agregação da placa separadora;
3. agregação do platô de pressão; e
4. agregação da placa de acionamento.

d) montagem do cubo central na carcaça externa da embreagem.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea “a”, para motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm³ e 449 cm³, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

XLIV - ESTATOR PARA GERADOR (ALTERNADOR)

a) montagem do sensor elétrico na base metálica, conforme aplicável;
b) montagem das bobinas na base metálica, conforme aplicável;

c) fabricação do chicote elétrico:

1. corte do fio ou cabo no tamanho especificado;
2. decapagem do fio ou cabo;
3. enrolamento da malha do cabo;
4. soldagem e/ou crimpagem dos terminais no cabo ou fio, conforme aplicável;
5. inserção e fixação dos terminais nos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;
6. soldagem do cabo ou fio nos terminais dos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;
7. soldagem e/ou crimpagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável;
8. montagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável; e
9. agregação de suportes, fixadores, prendedores, isoladores, vedadores, soquetes e/ou espaçadores, conforme aplicável.

d) soldagem dos terminais do cabo elétrico nos polos das bobinas;
e) colocação de retentor e anel elástico na base metálica, conforme aplicável; e

f) montagem do chicote elétrico no estator.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea “c”, por um prazo de até 18 (dezoito) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

XLV – FAROL

a) injeção das peças plásticas;

b) pintura ou metalização das peças plásticas, conforme aplicável; e

c) montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, ao nível básico de componentes.

XLVI - FILTRO DE AR

a) moldagem, por injeção ou sopro, das partes e peças plásticas (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

b) fabricação do elemento filtrante (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³):

1. dobra, cura e corte do papel, na formação da sanfona;

2. moldagem plástica da moldura na sanfona de papel;

3. fixação da tela metálica na moldura do elemento filtrante; e

4. oleamento.

c) montagem das peças totalmente desagregadas ao nível básico de componentes.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", no que se refere às motocicletas e motonetas com cilindrada entre 401 cm³ e 449 por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. Fica dispensado o cumprimento das atividades ou operações inerentes à etapa de produção descrita na alínea “a”, quando tratar-se de moldagem por sopro, por um prazo de até 18 (dezoito) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 3º Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea “b”, desde que limitado à quantidade de 300.000 (trezentas mil) unidades por ano calendário.

§ 4º Fica temporariamente dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea “b”, quando tratar-se de elemento filtrante do tipo esponja.

XLVII - GERADOR (ALTERNADOR/DÍNAMO)

a) montagem do rotor, compreendendo as seguintes etapas:

1. montagem na carcaça do rotor dos ímãs, ferrite e/ou espaçador;
2. aplicação de cola, conforme aplicável;
3. prensagem das abas da carcaça do rotor (fechamento), conforme aplicável;
4. fixação do cubo carcaça do rotor, conforme aplicável;
5. usinagem do ponto de ignição do rotor, conforme aplicável;
6. usinagem das chapas de fixação dos imãs, conforme aplicável; e
7. balanceamento e magnetização do rotor.

b) fabricação do chicote elétrico, compreendendo as seguintes etapas:

1. corte do fio ou cabo no tamanho especificado;
2. decapagem do fio ou cabo;
3. enrolamento da malha do cabo;
4. soldagem e/ou crimpagem dos terminais no cabo ou fio, conforme aplicável;
5. inserção e fixação dos terminais nos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;
6 soldagem do cabo ou fio nos terminais dos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;
7. soldagem e/ou crimpagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável;
8. montagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável; e
9. agregação de suportes, fixadores, prendedores, isoladores, vedadores, soquetes e/ou espaçadores, conforme aplicável.

c) montagem do estator, compreendendo as seguintes etapas:

1. montagem do sensor elétrico na base metálica, conforme aplicável;
2. montagem do conjunto de bobinas na base metálica (ou tampa do motor à explosão), conforme aplicável;
3. soldagem dos terminais do cabo elétrico nos polos das bobinas; e
4. colocação de retentor e anel elástico na base do estator, conforme aplicável;
5. acoplamento do rotor no estator;
6. montagem da engrenagem movida de partida no gerador; e
7. montagem da embreagem unidirecional de partida no gerador.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "b", por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "b” desde que limitado ao percentual de 20% (vinte por cento), em quantidade, da produção total do Subconjunto/Conjunto Gerador, no ano calendário.

XLVIII – INTERRUPTOR (RELÉ) MAGNÉTICO DE PARTIDA

a) bobinagem de fio de cobre no carretel do núcleo;
b) soldagem ou prensagem dos terminais;
c) montagem no corpo do interruptor dos seguintes componentes: placa de blindagem, mola de retorno, núcleo, bobina e culatra;
d) montagem na base dos seguintes componentes: ilhoses, placa de contato, terminais, porca e fixador do fusível; e
e) montagem do corpo na base (fechamento).

XLIX – CONJUNTO MOSTRADOR DO MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

a) impressão do mostrador (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);
b) fixação do mostrador no mecanismo;
c) inserção do ponteiro; e
d) fixação de resistor no mecanismo.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "b", no que se refere a motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm3 e 449 cm³, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

L - MOTOR A EXPLOSÃO (CICLO OTTO)

a) fundição do cabeçote (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);
b) fundição da tampa do cabeçote (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);
c) fundição das carcaças e das tampas direita e esquerda do motor (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);
d) fundição do cilindro (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);
e) usinagem da biela do virabrequim (para motores com cilindrada inferior a 450 cm³);
f) pintura das carcaças e cabeçote, conforme aplicável (para motores com cilindrada inferior a 450 cm³); e
g) montagem a partir de partes e peças.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas "a" a “f”, no que se refere a motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm³ e 449 cm³, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas “a” à “f”, no que se refere a motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm³ e 449 cm³, desde que limitado à quantidade de 10.000 (dez mil) unidades por ano calendário.

§ 3º. A Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA estabelecerá normas complementares relativas ao nível de desagregação das partes e peças relacionadas ao motor dos ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos e quadriciclos.

LI - MOTOR DE PARTIDA

a) fabricação do chicote elétrico, compreendendo as seguintes etapas (conforme aplicável):

1. corte do fio ou cabo no tamanho especificado;
2. decapagem do fio ou cabo;
3. enrolamento da malha do cabo;
4. soldagem e/ou crimpagem dos terminais no cabo ou fio, conforme aplicável;
5. inserção e fixação dos terminais nos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;
6 soldagem do cabo ou fio nos terminais dos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;
7. soldagem e/ou crimpagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável;
8. montagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável; e
9. agregação de suportes, fixadores, prendedores, isoladores, vedadores, soquetes e/ou espaçadores, conforme aplicável.

b) montagem do suporte plástico das escovas, compreendendo as seguintes etapas:

1.fixação das molas; e
2. fixação das escovas.

c) montagem das tampas, compreendendo a seguinte etapa:

1. prensagem de rolamento e/ou bucha nas tampas, conforme aplicável;

d) montagem do induzido, compreendendo as seguintes etapas:

1. prensagem do núcleo no eixo do induzido;
2. prensagem do comutador no eixo;
3. bobinagem do fio;
4. encapsulamento da bobina; e
5. cura.

e) montagem do parafuso terminal, suporte das escovas e rotor (induzido) na tampa traseira;
f) montagem dos anéis de vedação na tampa dianteira;
g) usinagem da carcaça do motor de partida (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 180 cm³)

h) fixação da tampa dianteira no corpo do motor (fechamento); e
i) conexão do cabo elétrico no motor, conforme aplicável.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas “a” e “g”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. O cumprimento da etapa de produção descrita na alínea “a” deve atender, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de produção regional, tomando-se por base a produção do ano calendário.

LII - PAINEL DE INSTRUMENTOS

a) injeção plástica das carcaças, gabinetes e visor, conforme aplicável (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

b) fabricação do velocímetro/hodômetro, compreendendo as seguintes etapas:

1. impressão do mostrador, conforme aplicável (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

2. fixação do mostrador no mecanismo velocímetro/hodômetro, conforme aplicável;

3. inserção do ponteiro, conforme aplicável; e

4. inserção do pino de descanso do ponteiro, conforme aplicável.

5. montagem dos componentes elétricos e eletrônicos na placa de circuito impresso, conforme aplicável; e

6. fixação da placa de circuito impresso de controle, conforme aplicável.

c) fabricação do tacômetro e/ou medidor de combustível, compreendendo as seguintes etapas, (conforme aplicável):

1. impressão do mostrador, conforme aplicável (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);
2. fixação do mostrador no mecanismo do tacômetro ou tacômetro/medidor de combustível, conforme aplicável;
3. inserção de ponteiro, conforme aplicável;
4. inserção do pino de descanso do ponteiro do tacômetro, conforme aplicável;

5. montagem dos componentes elétricos e eletrônicos na placa de circuito impresso, conforme aplicável; e

6. fixação da placa de circuito impresso montada, conforme aplicável.

d) montagem final, compreendendo as seguintes etapas:

1. fixação do velocímetro, medidor de combustível e/ou tacômetro na carcaça inferior;
2. agregação das lâmpadas na carcaça inferior, conforme aplicável;
3. fixação dos gabinetes na carcaça inferior; e
4. testes de operação e funções elétricas.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita no item “5” das alíneas "b" e “c”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea “a”, no que se refere às motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm³ e 449 cm³, e, do item “1” das alíneas “b” e “c”, no que se refere às motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm³ e 449 cm³, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 3º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nos itens 1” e “5” das alíneas “b” e “c”, desde que limitado à quantidade de 50.000 (cinquenta mil) unidades, no ano calendário.

LIII - RADIADOR DE ÓLEO

a) fabricação de mangueiras;

b) moldagem plástica ou estampagem da tampa do radiador;

c) fabricação do radiador, compreendendo as seguintes etapas:

1. corte dos tubos metálicos;

2. dobra dos tubos metálicos para a formação das "bengalas";

3. estampagem das chapas de alumínio para confecção de aletas;

4. corte, estampagem e dobra de chapas metálicas para formação dos quadros suportes;

5. corte dos tubos metálicos do corpo do terminal, quando aplicável;

6. corte dos tubos metálicos das ligações do terminal, quando aplicável;

7. dobra do corpo do terminal e das ligações do terminal, quando aplicável;

8. solda dos terminais e ligações, formando os terminais de entrada e saída, quando aplicável;

9. montagem dos tubos metálicos nos pacotes de aletas;

10. montagem dos conjuntos formados por tubos metálicos e cotes de aletas nos quadros suportes;

11. montagem dos componentes complementares, compostos por curvas e coletores, para fechamento dos circuitos; e

12. soldagem dos componentes.

d) montagem das mangueiras e tampa.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas "a", “b” e “c”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. As atividades ou operações inerentes às etapas de produção descritas nas alíneas “a” e “c” poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

§ 3º. As atividades ou operações inerentes à etapa de produção descrita na alínea “b”, quando tratar-se de moldagem ou estampagem metálica, poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

LIV - REGULADOR DE VOLTAGEM

a) injeção plástica do conector com terminais;

b) integração do módulo de controle secundário e do conector ao dissipador de calor, com módulo de controle primário;

c) soldagem dos terminais metálicos do módulo de controle secundário e dos terminais metálicos do conector, aos terminais metálicos do módulo de controle primário, conforme aplicável, e

d) vedação com resina.

Parágrafo único. A etapa de produção descrita na alínea “a” poderá ser realizada por terceiros, em qualquer região do país.

LV – CONJUNTO RODA RAIADA (DIANTEIRA E TRASEIRA)

a) fabricação do pneumático (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

b) fabricação da câmara de ar, conforme aplicável (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

c) fabricação do aro (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³):

1. conformação, corte e soldagem do aro da roda;

2. usinagem; e

3. tratamento superfície.

d) montagem compreendendo as seguintes etapas:

1. rolamento(s), retentor e espaçador no cubo;
2. raios no cubo e aro;

3. niples no aro;

4. centragem;

5. cinta protetora no aro, conforme aplicável;

6. câmara de ar;
7. pneumático no aro;

8. coroa na roda, conforme aplicável; e
e. balanceamento.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas "a" e “b”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. As atividades ou operações inerentes às etapas de produção descritas nas alíneas “a”, “b” e “c” poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

§ 3º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas “b” e “c” no que se refere a motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm3 e 449 cm³, desde que limitado à quantidade de 10.000 (dez mil) unidades, no ano calendário.

§ 4º. As atividades ou operações inerentes a etapa de produção descritas na alínea “b” ficam temporariamente dispensadas, até que haja a efetiva comprovação de fabricação no país.

LVI – CONJUNTO RODA DE LIGA LEVE

a) fabricação do pneumático (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

b) fabricação da câmara de ar, conforme aplicável (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

c) fabricação do aro (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³):

1. fundição;

2. tratamento térmico;

3. usinagem;e

4. tratamento de superfície, conforme aplicável.

d) fabricação do espaçador da roda:

1. corte;

2. usinagem; e

3. tratamento de superfície, conforme aplicável.

e) fabricação da coroa de transmissão (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³):

1. estampagem;

2. usinagem;

3. tratamento térmico;

4. tratamento de superfície ou pintura, conforme aplicável.

f) montagem da roda, compreendendo as seguintes etapas:

1. espaçador e rolamento(s);

2. válvula de ar no aro, conforme aplicável;
3. câmara de ar, conforme aplicável;

4. pneumático no aro;
5. balanceamento do conjunto;
6. disco ou tambor de freio;
7. flange da coroa, conforme aplicável;
8. coroa de transmissão, conforme aplicável;
9. suporte do garfo traseiro, conforme aplicável

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas "a", “d” e “e”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. As atividades ou operações inerentes às etapas de produção descritas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

§ 3º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "c", no que se refere a motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm3 e 449 cm³, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 4º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, no que se refere a motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm3 e 449 cm³, desde que limitado à quantidade de 10.000 (dez mil) unidades, no ano calendário.

§ 5º. As atividades ou operações inerentes a etapa de produção descrita na alínea “b” ficam temporariamente dispensadas, até que haja a efetiva comprovação de fabricação no país.

LVII – ROTOR PARA GERADOR (ALTERNADOR)

a) montagem na carcaça do rotor dos ímãs, ferrite e/ou espaçador;
b) aplicação de cola, conforme aplicável;
c) prensagem das abas da carcaça do rotor (fechamento), conforme aplicável;
d) fixação do cubo carcaça do rotor, conforme aplicável;
e) usinagem do ponto de ignição do rotor, conforme aplicável;
f) usinagem das chapas de fixação dos imãs, conforme aplicável; e 
g) balanceamento e magnetização do rotor.

LVIII - SENSOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL
a) fabricação da haste metálica;
b) agregação da haste metálica na unidade sensor;
c) fabricação da fiação com terminais;
d) agregação dos fios com terminais na unidade sensor;
e) inspeção da altura da haste metálica;
f) agregação da bóia na haste metálica; e
g) inspeção eletrônica final do produto acabado.

§ 1º. Fica dispensada a realização da etapa de produção descrita na alínea "a", até o limite anual de produção de 600.000 (seiscentas mil) unidades e da alínea "c", até o limite anual de produção de 800.000 (oitocentas mil) unidades, considerando o ano calendário.

§ 2º. Superado os limites anuais de produção mencionados no § 1º, as atividades ou operações inerentes à etapa de produção descrita na alínea “a” poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

LIX - SUBCONJUNTO CABEÇOTE DO MOTOR A EXPLOSÃO (CICLO OTTO)

a) fabricação do cabeçote do motor à explosão (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³), compreendendo as seguintes etapas:

1.fundição do cabeçote do motor à explosão;

2.usinagem;

3. tratamento de superfície, conforme aplicável; e

4. pintura, conforme aplicável.

b) montagem do retentor na vareta da válvula, conforme aplicável;

c) montagem no cabeçote do motor, compreendendo as seguintes etapas:

1. agregação da válvula de admissão;
2. agregação da válvula de escape;
3. agregação da mola da válvula de admissão;
4. agregação do prato das molas das válvulas;
5. agregação da mola da válvula de escape; e
6. agregação das chavetas das válvulas, conforme aplicável.

d) fixação dos prisioneiros, conforme aplicável.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea “a”, desde que limitado à quantidade de 10.000 (dez mil) unidades, no ano calendário.

LX - SUBCONJUNTO EIXO DO PEDAL DE PARTIDA

a) usinagem do eixo (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

b) montagem no eixo, dos seguintes componentes:

1. pinhão de partida;
2. arruelas de encosto, conforme aplicável;
3. catraca de partida; e
4. molas, buchas e anéis elásticos.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

LXI - SUBCONJUNTO MESA SUPERIOR DO GUIDÃO

a) fundição da mesa superior (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

b) usinagem da mesa superior (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

c) montagem do suporte do painel de instrumentos na caixa do piloto; e
d) fixação do suporte e caixa na mesa superior.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas "a" e “b”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

LXII - SUBCONJUNTO PEDAL DE APOIO

a) fabricação do suporte do pedal, para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³, compreendendo as seguintes etapas:

1. fundição, conforme aplicável;

2. estampagem, conforme aplicável;

3. usinagem, conforme aplicável;

4. soldagem, conforme aplicável; e

5. tratamento de superfície, conforme aplicável.

b) vulcanização, conforme aplicável, (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³); e

c) montagem das partes e peças totalmente desagregadas ao nível básico de componentes.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. As atividades ou operações inerentes às etapas de produção descritas nos itens “2” e “4” da alínea “a” e na alínea “b” poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

§ 3º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas “a” e “b”, no que se refere a motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm3 e 449 cm³, desde que limitado à quantidade de 10.000 (dez mil) unidades, no ano calendário.

LXIII - SUBCONJUNTO PEDAL DE PARTIDA

a) fabricação do pedal de partida (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³), compreendendo as seguintes etapas:

1. estampagem;

2. usinagem;

3. soldagem do pedal de partida;

4. tratamento superficial, conforme aplicável; e
5. pintura, conforme aplicável.

b) montagem do pedal, compreendendo as seguintes etapas:

1. montagem da trava no corpo principal do pedal;
2. montagem do articulador do pedal; e
3. montagem da borracha do pedal.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

LXIV - TACÔMETRO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

a) impressão do mostrador, conforme aplicável (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);
b) fixação do mostrador no mecanismo do tacômetro ou tacômetro/medidor de combustível, conforme aplicável;
c) inserção de ponteiro, conforme aplicável;
d) inserção do pino de descanso do ponteiro do tacômetro, conforme aplicável;

e) montagem dos componentes na placa de circuito impresso, conforme aplicável; e

f) fixação da placa de circuito impresso montada, conforme aplicável.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea “e”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", no que se refere a motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm³ e 449 cm³, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 3º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas “a” e “e”, desde que limitado à quantidade de 50.000 (cinquenta mil) unidades, no ano calendário.

LXV - TANQUE RESERVA DO RADIADOR

- montagem das partes totalmente desagregadas ao nível básico de componentes.

LXVI - TERMOSTATO DO RADIADOR

a) fabricação do termostato do radiador, compreendendo as seguintes etapas:

1. estampagem;

2. usinagem; e

3. tratamento de superfície, conforme aplicável.

b) montagem das partes totalmente desagregadas ao nível básico de componentes.

Parágrafo único. As atividades ou operações inerentes à etapa de produção descrita na alínea “a”, poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

LXVII - TRAVA DO ASSENTO COM CHAVE

a) usinagem da chave;

b) tratamento de superfície da chave;

c) injeção plástica da extremidade da parte metálica (quando aplicável);

d) montagem do cilindro; e
e) montagem da trava do assento.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas "a", “b” e “c”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

LXVIII - TRAVA DO CAPACETE COM CHAVE

a) usinagem da chave;

b) tratamento de superfície da chave;

c) injeção plástica da extremidade da parte metálica (quando aplicável);

d) montagem do cilindro; e
e) montagem das partes da trava do capacete totalmente desagregada ao nível básico de componentes.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas "a", “b” e “c”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

LXIX - TRAVA DO GUIDÃO COM CHAVE

a) usinagem da chave;

b) tratamento de superfície da chave;

c) injeção plástica da extremidade da parte metálica (quando aplicável);

d) montagem do cilindro; e
e) montagem das partes da trava do guidão desagregada ao nível básico de componentes.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas "a", “b” e “c”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. Fica dispensada a realização da etapa de produção descrita na alínea "a", até o limite de 50.000 (cinquenta mil) unidades, considerando o ano calendário.

LXX - VELOCÍMETRO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

a) impressão do mostrador, conforme aplicável (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

b) fixação do mostrador no mecanismo velocímetro/hodômetro, conforme aplicável;

c) inserção do ponteiro, conforme aplicável;

d) inserção do pino de descanso do ponteiro, conforme aplicável.

e) montagem dos componentes na placa de circuito impresso, conforme aplicável; e

f) fixação da placa de circuito impresso de controle, conforme aplicável.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea “e”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 2º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", no que se refere a motocicletas e motonetas com cilindrada entre 251 cm³ e 449 cm³, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

§ 3º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas “d” e “e”, desde que limitado à quantidade de 50.000 (cinquenta mil) unidades, no ano calendário.

LXXI - CONJUNTO COMPOSTO DE CILINDRO MESTRE E CÁLIPER DO FREIO

a) fabricação do corpo do cáliper do freio (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³, compreendendo as seguintes etapas:

1. fundição;
2. usinagem, quando aplicável;
3. acabamento; e
4. montagem, quando aplicável.

b) fabricação do corpo do cilindro mestre do freio (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³), compreendendo as seguintes etapas:

1. fundição;
2. usinagem, quando aplicável;
3. acabamento; e
4. montagem, quando aplicável.

c) montagem do cáliper do freio, compreendendo as seguintes etapas:

1. inserção do sangrador;
2. inserção do pistão;
3. inserção da capa do pino guia e colocação da coifa;
4. fixação de suporte e isolador;
5. fixação da mola da chapa metálica das pastilhas;
6. inserção das pastilhas de freio;
7. colocação da proteção das pastilhas; e
8. inserção da tampa de vedação.

d) montagem do cilindro mestre do freio, compreendendo as seguintes etapas:

1. inserção do pistão;
2. inserção do visor de nível de fluído;
3. inserção da mola de retorno e arruela retentora do pistão;
4. inserção do protetor do visor de nível de fluído;
5. montagem da borracha e placa do diafragma e tampa do reservatório;
6. montagem da alavanca;
7. inserção do interruptor de freio;
8. montagem da capa da alavanca, conforme aplicável;
9. montagem do suporte metálico, conforme aplicável;
10. fixação da mangueira do cilindro mestre com presilhas; e
11. montagem do acionador do pistão.

e) aplicação de fluído de freio; e

f) teste de pressão.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas "a" e “b”, por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

LXXII - INDUZIDO PARA MOTOR DE PARTIDA

a) prensagem do núcleo no eixo do induzido;
b) prensagem do comutador no eixo;

c) bobinagem do fio; e
d) encapsulamento da bobina.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

LXXIII - MECANISMO PARA MEDIDOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

a) estampagem do casquilho (para motocicletas e motonetas com cilindrada inferior a 450 cm³);

b) rebitagem do casquilho;
c) rebitagem do imã;
d) montagem do conjunto eixo e imã na carcaça inferior;
e) montagem da carcaça superior no conjunto;
f) montagem do casquilho na carcaça;
g) bobinagem do conjunto eixo e imã;
h) montagem da resistência;
i) soldagem do fio de cobre e resistência aos terminais;
j) montagem do movimento; e
l) montagem do sino.

Parágrafo único. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", por um prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Portaria.

LXXIV - MECANISMO PARA VELOCÍMETRO/ODÔMETRO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

a) estampagem da base metálica (chassi);
b) usinagem do eixo principal, mancal inferior e superior, pino horizontal e vertical;
c) montagem das partes mecânicas, totalmente desagregadas; e
d) montagem final.

§ 1º. Fica dispensado o cumprimento das etapas de produção descritas nas alíneas: "a", referente à estampagem do chassi, até o limite de 50.000 (cinqüenta mil) unidades no ano calendário e "b", referente à usinagem do eixo principal, mancal inferior e superior, pino horizontal e vertical, até o limite de 50.000 (cinqüenta mil) unidades no ano calendário.

§ 2º. As atividades ou operações inerentes à etapa de produção descrita na alínea “b” poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

LXXV- VÁLVULA DE SUCÇÃO DE AR DO MOTOR

a) prensagem do rolamento no corpo da válvula de sucção;

b) montagem do diafragma no corpo da válvula de sucção;

c) fixação da tampa do diafragma;

d) fixação da tampa da válvula de sucção de ar;

e) montagem da válvula de retorno no corpo da válvula de sucção; e

f) fixação da tampa da válvula de retorno.

LXXVI - CORRENTE DE COMANDO

a) montagem da corrente, a partir da prensagem das placas internas, externas e pinos;

b) fechamento da corrente, com rebitagem dos pinos;

c) tração da corrente;

d) inspeção e teste; e

e) lubrificação.

Parágrafo único. Quando a corrente de comando for destinada a motocicletas com cilindrada superior a 250 cm3 e comercializada exclusivamente na Zona Franca de Manaus, as etapas de seu Processo Produtivo Básico serão as seguintes, desde que limitado ao percentual de até 3% (três por cento), em quantidade, da produção total de correntes de comando, no ano calendário.

I - corte da corrente montada, em rolos; e

II - fechamento da corrente, com utilização de elo de emenda e rebitagem dos pinos.

LXXVII - BOMBA DE COMBUSTÍVEL INTERNA

a) injeção plástica capa inferior e junção;
b) moldagem em borracha do componente terminal de conexão, conforme aplicável;
c) fabricação do elemento filtrante;
d) montagem do alimentador de combustível e elemento filtrante na carcaça externa;
e) fixação da flange na carcaça externa;
f) fabricação do sensor de nível de combustível;
g) fixação do sensor de nível de combustível; e
h) colocação da junta de vedação.

§ 1º. As etapas de produção descritas nas alíneas “d”, “e”, “g” e “h”, não poderão ser objeto de terceirização.

§ 2º. As atividades ou operações inerentes às etapas de produção descritas na alínea “b”, “c” e “f”, poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

§ 3º. As etapas de produção descritas nas alíneas “c” e “f” ficam dispensadas nas condições a seguir:

I - alínea “c” (fabricação do elemento filtrante): temporariamente dispensada, até que haja a efetiva comprovação de fabricação no país; e

II - alínea “f” (fabricação do sensor de nível de combustível): dispensada até o percentual de 50% (cinqüenta por cento), em quantidade, do total produzido de bomba de combustível, no ano calendário.

LXXVIII - INTERRUPTOR DE FREIO

a) moldagem plástica;

b) fabricação do chicote elétrico, quando aplicável:

1. corte do fio ou cabo no tamanho especificado;
2. decapagem do fio ou cabo;
3. enrolamento da malha do cabo;
4. soldagem e/ou crimpagem dos terminais no cabo ou fio, conforme aplicável;
5. inserção e fixação dos terminais nos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;
6 soldagem do cabo ou fio nos terminais dos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;
7. soldagem e/ou crimpagem no cabo ou fio de componentes elétrico e/ou eletrônicos, conforme aplicável;
8. montagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável; e
9. agregação de suportes, fixadores, prendedores, isoladores, vedadores, soquetes e/ou espaçadores, conforme aplicável.

c) fabricação da mola, parafusos, esferas e adesivos;

d) estampagem de peças metálicas; e
e) montagem final a partir de partes e peças.

§ 1º. As atividades ou operações inerentes às etapas de produção descritas nas alíneas “c” e “d”, poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

§ 2º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", até o limite percentual de 30% (trinta por cento), em quantidade, do total produzido do “Interruptor de Freio”, no ano calendário, para realização por terceiros, em qualquer região do país.

LXXIX - INTERRUPTOR DE EMBREAGEM

a) injeção plástica;

b) fabricação do chicote elétrico, quando aplicável:

1. corte do fio ou cabo no tamanho especificado;
2. decapagem do fio ou cabo;
3. enrolamento da malha do cabo;
4. soldagem e/ou crimpagem dos terminais no cabo ou fio, conforme aplicável;
5. inserção e fixação dos terminais nos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;
6 soldagem do cabo ou fio nos terminais dos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;
7. soldagem e/ou crimpagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável;
8. montagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável; e
9. agregação de suportes, fixadores, prendedores, isoladores, vedadores, soquetes e/ou espaçadores, conforme aplicável.

c) fabricação da mola, parafusos, esferas e adesivos;

d) estampagem de peças metálicas; e
e) montagem final nas carcaças.

§ 1º. As etapas de produção descritas nas alíneas “c” e “d” poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

§ 2º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", até o limite percentual de 30% (trinta por cento), em quantidade, do total produzido do “Interruptor de embreagem”, no ano calendário, para realização por terceiros, em qualquer região do país.

LXXX - CONJUNTO INTERRUPTOR DE LUZ, DE EMERGÊNCIA E DE PARTIDA

a) injeção plástica;

b) fabricação do chicote elétrico:

1. corte do fio ou cabo no tamanho especificado;
2. decapagem do fio ou cabo;
3. enrolamento da malha do cabo;
4. soldagem e/ou crimpagem dos terminais no cabo ou fio, conforme aplicável;
5. inserção e fixação dos terminais nos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;
6 soldagem do cabo ou fio nos terminais dos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;
7. soldagem e/ou crimpagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável;
8. montagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável; e
9. agregação de suportes, fixadores, prendedores, isoladores, vedadores, soquetes e/ou espaçadores, conforme aplicável.

c) estampagem de peças metálicas;

d) fabricação de molas, parafusos, esferas e adesivos;

e) montagem do conjunto ao nível básico de componentes;
f) soldagem do subconjunto chicote elétrico com terminais nos subconjuntos interruptores; e
g) montagem final das carcaças.

§ 1º. As atividades ou operações inerentes às etapas de produção descritas nas alíneas “c” e “d poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

§ 2º. As etapas de produção descritas das alíneas “e” à “g” não poderão ser objeto de terceirização;

§ 3º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", até o limite percentual de 30% (trinta por cento), em quantidade, do total produzido do “conjunto interruptor de luz, de emergência e de partida”, no ano calendário, para realização por terceiros, em qualquer região do país.

§ 4º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "b", até o limite percentual de 50% (cinqüenta por cento), em quantidade, do total produzido do “conjunto interruptor de luz, de emergência e de partida”, no ano calendário, para realização por terceiros, em qualquer região do país.

LXXXI - CONJUNTO INTERRUPTOR DE SETA, DE LANTERNA E FAROL, DE LUZ ALTA-BAIXA E BUZINA, DE LAMPEJO E DA ALAVANCA DO AFOGADOR

a) moldagem plástica;

b) fabricação do chicote elétrico:

1. corte do fio ou cabo no tamanho especificado;

2. decapagem do fio ou cabo;

3. enrolamento da malha do cabo;

4. soldagem e/ou crimpagem dos terminais no cabo ou fio, conforme aplicável;

5. inserção e fixação dos terminais nos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;

6 soldagem do cabo ou fio nos terminais dos receptáculos (housing) do conector, conforme aplicável;

7. soldagem e/ou crimpagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável;

8. montagem no cabo ou fio de componentes elétricos e/ou eletrônicos, conforme aplicável; e

9. agregação de suportes, fixadores, prendedores, isoladores, vedadores, soquetes e/ou espaçadores, conforme aplicável.

c) estampagem de peças metálicas;

d) fabricação de molas, parafusos, esferas, adesivos, graxa e isolantes;

e) montagem do conjunto ao nível básico de componentes;

f) soldagem do subconjunto chicote elétrico com terminais nos subconjuntos interruptores; e

g) montagem final das carcaças.

§ 1º. As etapas de produção descritas das alíneas “e” à “g”, não poderão ser objeto de terceirização.

§ 2º. As atividades ou operações inerentes às etapas de produção descritas nas alíneas “c” e “d” poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

§ 3º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "a", até o limite percentual de 30% (trinta por cento), em quantidade, do total produzido do “conjunto interruptor de seta, de lanterna e farol, de luz alta-baixa e buzina, de lampejo e da alavanca do afogador”, no ano calendário, para realização por terceiros, em qualquer região do país.

§ 4º. Fica dispensado o cumprimento da etapa de produção descrita na alínea "b" até o limite percentual de 50% (cinqüenta por cento), em quantidade, do total produzido do “conjunto interruptor de seta, de lanterna e farol, de luz alta-baixa e buzina, de lampejo e da alavanca do afogador”, no ano calendário, para realização por terceiros, em qualquer região do país.

LXXXII - REGULADOR DE PRESSÃO DO COMBUSTÍVEL

a) injeção do corpo e da tampa;
b) sub-montagem do filtro e da placa de metal;
c) sub-montagem do anel de borracha na válvula reguladora;
d) inserção do filtro no corpo;
e) inserção da válvula reguladora no corpo;
f) teste de vazamento; e
g) soldagem da tampa no corpo.

LXXXIII - PEÇAS ESTAMPADAS DE BORRACHA, CORTIÇA OU ESPUMA

a) corte;

b) adesivação; conforme aplicável;
c) aplicação de protetor do adesivo, conforme aplicável; e
d) estampagem.

LXXXIV - CONJUNTO ESCAPAMENTO COMPLETO

a) corte dos blanks ou estampagem das seguintes partes e peças:

1. suporte de fixação do escapamento no chassi; e
2. corpo externo do escapamento;

b) roletagem do corpo externo do escapamento.
c) soldagem das seguintes partes e peças:

1. corpo interno do silenciador;
2. corpo interno do escapamento;
3. corpo externo do escapamento;
4. suporte de fixação dos protetores, conforme aplicável; e
5. suporte de fixação do escapamento no chassi.

d) pintura interna do silenciador, conforme aplicável;

e) pintura das seguintes partes e peças, conforme aplicável:

1. subconjunto escapamento;
2. protetor do tubo de escape;
3. protetor do escapamento; e
4. tubo de escape.

f) montagem dos protetores do tubo de escape e do escapamento, conforme aplicável.

LXXXV – CHASSI

a) soldagem;

b) tratamento de superfície, térmico ou banhos químicos;

c) polimento;

d) pintura; e

e) montagem.

§ 1º. A etapa de produção descrita na alínea “a” poderá ser objeto de terceirização;

§ 2º. Para efeito de cumprimento do PPB do chassi não serão admitidas partes previamente soldadas entre si, exceto aquelas envolvendo a agregação de porcas, arruelas, pinos guias, batentes, espaçadores e limitadores; e

§ 3º. Para motonetas e motocicletas acima de 450 cm³, será exigida a soldagem final de, no mínimo, 4 (quatro) das partes definidas a seguir, a critério da empresa:

I - tubo de direção;

II - suporte do motor;

III - caixa e ou suporte da bateria;

IV - suporte do selim;

V - suportes dos amortecedores;

VI - suporte do garfo traseiro;

VII - suporte dianteiro e traseiro dos estribos;

VIII - tubo estrutural superior; e

IX - tubo estrutural inferior.

LXXXVI - BLOQUEADOR DO SISTEMA DE IGNIÇÃO, COM CHAVE

a) fundição do cilindro, da alavanca da trava e do corpo do bloqueador;

b) usinagem do corpo do bloqueador, quando aplicável;

c) tratamento superficial do cilindro, da alavanca da trava e do corpo do bloqueador;

d) montagem de molas, imãs e esferas no corpo do bloqueador;

e) montagem do cilindro e da alavanca da trava no corpo do bloqueador;

f) colocação do anel de acabamento na tampa do bloqueador; e

g) fixação da tampa no corpo do bloqueador.

LXXXVII - SISTEMA DE IGNIÇÃO, COM CHAVE

a) fundição do corpo do cilindro;

b) usinagem do corpo do cilindro;

c) tratamento de superfície do corpo do cilindro;

d) montagem do cilindro;

e) montagem da trava de segurança;

f) montagem do cilindro no corpo do sistema de ignição;

g) montagem da trava de segurança no corpo do sistema de ignição;

h) fixação da base de contatos com cabo de conexão no corpo do sistema de ignição; e

i) fixação da tampa traseira no corpo do sistema de ignição.

LXXXVIII - TRAVA DO PORTA-VOLUME, COM CHAVE

a) fundição do corpo da trava do porta-volume;

b) usinagem do corpo da trava do porta-volume;

c) tratamento de superfície do corpo da trava do porta-volume;

d) montagem do cilindro; e

e) montagem do cilindro e dos componentes no corpo da trava do porta-volume.

LXXXIX - CONJUNTO TRAVA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, COM CHAVE

a) fundição do corpo do conjunto trava do tanque;

b) usinagem do corpo do conjunto trava do tanque;

c) tratamento de superfície do corpo do conjunto trava do tanque;

d) montagem do cilindro;

e) montagem do cilindro no corpo do conjunto trava do tanque;

f) montagem da trava no corpo do conjunto trava do tanque;

g) prensagem da tampa superior no corpo do conjunto trava do tanque;

h) montagem das válvulas e retentores no corpo do conjunto trava do tanque; e

i) fixação da tampa inferior no corpo do conjunto trava do tanque.

Parágrafo único. Desde que obedecido o Processos Produtivo Básico, as etapas de produção descritas nas alíneas “a”, “b” e “c” poderão ser realizadas por terceiros, em qualquer região do país.

XC – PAINEL DO FREIO COMPLETO (DIANTEIRO E TRASEIRO)

a) fundição do corpo do painel de freio;

b) rebarbação do corpo do painel de freio;

c) usinagem do corpo de painel de freio;

d) tratamento de superfície do corpo de painel de freio;

e) pintura do corpo do painel do freio; e

f) montagem do painel do freio completo.

XCI – EMBREAGEM UNIDIRECIONAL

a) montagem dos roletes;

b) montagem das guias;

c) montagem das molas;

d) teste de torque;

e) inspeção por imagem;

f) colocação da placa; e

g) lubrificação.

XCII – ELEMENTO FILTRANTE

a) dobra, cura e corte do papel, na formação da sanfona;

b) moldagem plástica da moldura na sanfona de papel;

c) fixação da tela metálica na moldura do elemento filtrante; e

d) oleamento.

Art. 2º Todas as etapas dos Processos Produtivos Básicos descritos nos incisos de I a XCII deverão ser realizadas na Zona Franca de Manaus, exceto as etapas devidamente especificadas nos incisos, que poderão ser realizadas em qualquer região do País.

Art. 3º Desde que obedecidos os Processos Produtivos Básicos, as atividades ou operações inerentes às etapas de produção poderão ser realizadas por terceiros, na Zona Franca de Manaus, excetuando-se uma etapa de cada um dos incisos ou àquelas devidamente especificadas nos incisos.

Art. 4º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, através de portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia e Inovação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as Portarias Interministeriais nº 182, de 17 de julho de 2004, n° 48, de 11 de fevereiro de 2005, nº 358, de 16 de novembro de 2005, nº 57, de 04 de abril de 2006, nº 78, de 03 de maio de 2007, nº 147, de 15 de agosto de 2007, nº 212, de 13 de novembro de 2007, nº 14, de 22 de janeiro de 2008, nº 58, de 04 de março de 2008, nº 142, de 02 de julho de 2008, nº 227, de 02 de dezembro de 2008, nº 6, de 13 de janeiro de 2009, nº 62, de 18 de fevereiro de 2009, nº 134, de 02 de julho de 2009, nº 219, de 23 de dezembro de 2009, nº 101, de 05 de maio de 2010, nº 194, de 28 de setembro de 2010, nº 138, de 15 de junho de 2011 e nº 64, de 28 de fevereiro de 2012.

Art. 6º Revoga-se ainda os itens do Anexo da Portaria Interministerial nº 257, de 20 de novembro de 2012, abaixo relacionados, que passam a compor o Anexo III desta Portaria Interministerial:

| PRODUTOS | NCM |
| --- | --- |
| ajustador da mola do amortecedor para veículos de duas rodas, triciclo e quadriciclo (exceto bicicleta) | 8714.19.00 |
| assento da mola do amortecedor para veículo de duas rodas, triciclo e quadriciclo (exceto bicicleta) | 8714.19.00 |
| bocal do tanque de combustível para veículos de duas rodas, triciclos e quadriciclos (exceto bicicleta) | 8714.19.00 |
| bucha do difusor para veículos de duas rodas motorizados | 8714.19.00 |
| capa protetora da corrente para veículos de duas rodas, triciclo e quadriciclo | 8714.19.00 |
| cubo do rotor para veículos de duas rodas, triciclo e quadriciclo (exceto bicicleta) | 8714.19.00 |
| difusor de óleo (mesclado da portaria interministerial nº 257/2012) | 8714.19.00 |
| eixo do pedal de partida para veículos de duas rodas | 8714.19.00 |
| mesa do suporte do painel para veículo de duas rodas, triciclo e quadriciclo (exceto bicicleta) | 8714.19.00 |
| parafuso do garfo da mola do amortecedor para veículo de duas rodas, triciclo e quadriciclo (exceto bicicleta) | 7318.15.00 |
| placa de espaçamento da embreagem para veículos de duas rodas, triciclo e quadriciclo (exceto bicicleta) | 8714.19.00 |
| quadro (chassi) para veículo de duas rodas, triciclo e quadriciclo (exceto bicicleta) | 8714.19.00 |
| suporte do eixo para veículo de duas rodas, triciclos e quadriciclos (exceto bicicletas) | 8714.19.00 |
| tampa estampada para motor de veículo de duas rodas, triciclo e quadriciclo (exceto bicicleta) | 8714.19.00 |
| tanque de combustível para veículo de duas rodas, triciclo e quadriciclo (exceto bicicleta) | 8716.90.90 |

ANEXOS

I- PARTES E PEÇAS FUNDIDAS

alavanca da embreagem do guidão, de alumínio

alavanca do freio dianteiro do guidão, de alumínio

alça lateral direita

alça lateral esquerda

alça traseiro do passageiro

aro, raio e cubo da roda dianteira, peça única, em metal fundido

aro, raio e cubo da roda traseira, peça única, em metal fundido

base do gerador alternador/dínamo

batente do cilindro mestre do freio

bomba de óleo

bucha do eixo da partida, em alumínio

bucha do tensor da corrente de transmissão

bujão da tampa lateral esquerda do gerador (para veículos de cilindrada até 250 cm³)

cabeçote do motor à explosão (para motores de até 250 cm³)

carcaça da bomba de óleo, em alumínio

carcaça direita do motor à explosão (para motores de cilindrada de até 250 cm³)

carcaça esquerda do motor à explosão (para motores de cilindrada de até 250 cm³)

carcaça externa da embreagem

carcaça inferior do acelerador (para veículos de cilindrada até 450 cm³)

carcaça inferior do motor à explosão

carcaça superior do acelerador (para veículos de cilindrada até 450 cm³)

carcaça superior do motor à explosão

cilindro do motor à explosão (para motores de cilindrada de até 250 cm³)

cilindro externo do amortecedor dianteiro, em alumínio

corpo da bomba de óleo, em alumínio

corpo da válvula de sucção de ar do motor para ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo e quadriciclo

corpo da válvula magnética (solenóide) de controle hidráulico do eixo comando de válvulas para ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo e quadriciclo

corpo de aceleração para carburação

corpo do cáliper do freio

corpo do carburador

corpo do cilindro mestre do freio

corpo do painel do freio dianteiro

corpo do painel do freio traseiro

cubo central da embreagem

cubo da roda dianteira

cubo da roda traseira

disco de embreagem

esticador da corrente de transmissão

flange de fixação da roda

flange do carburador

flange porta-coroa da roda traseira

junção do tubo de óleo

junção do tubo do escapamento

mesa superior do guidão, de alumínio

peso balanceio

placa ajustadora da corrente de transmissão

placa da bomba do óleo

placa de acionamento da embreagem

placa do tensor da corrente de transmissão

platô de pressão da embreagem

sapata do freio dianteiro

sapata do freio traseiro

subconjunto alavanca da embreagem do guidão, de alumínio

subconjunto alavanca do freio dianteiro do guidão, de alumínio

suporte da alavanca da embreagem do guidão

suporte da alavanca do freio dianteiro do guidão

suporte da bobina de ignição

suporte dianteiro do motor partida

suporte direito árvore comando de válvulas

suporte direito com pedais de apoio

suporte direito do pedal de apoio traseiro

suporte do cilindro mestre do freio

suporte do eixo do amortecedor dianteiro

suporte esquerdo árvore comando de válvulas

suporte esquerdo com pedais de apoio

suporte esquerdo do pedal de apoio traseiro

suporte inferior do guidão

suporte limitador do cavalete lateral

suporte retentor de óleo

suporte superior do amortecedor traseiro, de alumínio

suporte superior do guidão

suporte traseiro do motor partida

tampa da bomba do óleo

tampa da engrenagem da bomba do óleo

tampa da engrenagem da redução

tampa da engrenagem de partida do motor à explosão

tampa da engrenagem intermediária do motor à explosão

tampa da válvula da palheta

tampa de regulagem da válvula (para veículos de cilindradas até 250 cm³)

tampa do cabeçote do cilindro do motor à explosão (para motores de cilindradas até 250 cm³)

tampa do compartimento do elemento do filtro de óleo

tampa do filtro óleo, de alumínio

tampa do reservatório de óleo do cilindro mestre

tampa do rotor do filtro de óleo

tampa lateral direita do motor à explosão (para motores de cilindrada de até 250 cm³)

tampa lateral esquerda do motor à explosão (para motores de cilindrada de até 250 cm³)

tampa traseira do motor à explosão (para motores de cilindradas até 250 cm³)

tampão do dreno

tensor da corrente de transmissão

travessa do garfo traseiro

tubo interno da manopla do acelerador

vareta de medição do nível de óleo (para veículos de cilindradas até 250 cm³)

II - PARTES E PEÇAS SINTERIZADAS

engrenagem de partida da embreagem

engrenagem movida da embreagem

III- PARTES E PEÇAS ESTAMPADAS E / OU FORMATADAS

ajustador da corrente de transmissão

ajustador da mola do amortecedor para veículos de duas rodas, triciclo e quadriciclo

apoio inferior do chassi

aro raiado da roda dianteira, de aço (para motocicletas e motonetas)

aro raiado da roda traseira, de aço (para motocicletas e motonetas)

assento da mola do amortecedor para veículo de duas rodas, triciclo e quadriciclo

bocal do tanque de combustível para veículos de duas rodas, triciclo e quadriciclo

braçadeira do coletor de admissão

braço do freio dianteiro

braço do freio traseiro

braço do garfo traseiro direito

braço do garfo traseiro esquerdo

bucha do difusor para veículos de duas rodas motorizados

caixa da bateria, de aço

capa da tampa traseira, de aço

capa do tubo do escapamento

capa protetora da corrente para veículos de duas rodas, triciclo e quadriciclo

capa superior direita do garfo dianteiro

capa superior esquerda do garfo dianteiro

carcaça do filtro de ar, de aço

carcaça do rotor

carcaça interna da embreagem

complemento do pára-lama traseiro

conector do registro de combustível

corpo interno do escapamento

cubo do rotor para veículos de duas rodas, triciclo e quadriciclo

difusor de óleo

eixo do pedal de partida para veículos de duas rodas

estabilizador do garfo dianteiro

guidão inteiriço

inserto do assento

inserto protetor da canopla

junção direita do escapamento

junção do tubo do escapamento

junção esquerda do escapamento

mesa do suporte do painel para veículo de duas rodas, triciclo e quadriciclo

núcleo do estator para veículos de duas rodas

painel externo direito do tanque de combustível

painel externo esquerdo do tanque de combustível

painel interno do tanque de combustível

parafuso do garfo da mola do amortecedor para veículo de duas rodas, triciclo e quadriciclo

placa da corrente de transmissão

placa de apoio da corrente de transmissão

placa de espaçamento da embreagem para veículos de duas rodas, triciclo e quadriciclo

placa de fixação da embreagem

placa dianteira do chassi

placa do separador do óleo

placa do suporte dianteiro do motor

placa do suporte do filtro de óleo

placa do suporte superior do motor

placa esquerda do chassi

placa inferior direita do suporte do motor à explosão

placa inferior esquerda do suporte do motor à explosão

placa interna do chassi

placa interna do escapamento

placa lateral do tubo direito do chassi

placa lateral do tubo esquerdo do chassi

placa protetora da base do chassi

placa protetora do escapamento

placa reforço do chassi

placa superior do chassi

placa suporte da bateria

placa suporte do chassi

placa suporte inferior direita do chassi

placa suporte inferior esquerda do chassi

placa transversal inferior do chassi

placa transversal superior do chassi

placa transversal traseira do chassi

pólo magnético do estator para veículo de duas rodas

presilha da fiação elétrica

presilha do condutor de ar

presilha do tubo do óleo

protetor da junção do escapamento direito

protetor da junção do escapamento esquerdo

protetor dianteiro do motor à explosão

protetor direito do silencioso do escapamento

protetor do cabo de embreagem

protetor do garfo dianteiro

protetor do pneu

protetor do tubo do escapamento

protetor esquerdo do silencioso do escapamento

reforço da placa pivô do chassi

reforço da placa transversal do chassi

reforço diagonal do chassi

reforço dianteiro direito do chassi

reforço dianteiro esquerdo do chassi

reforço direito do tanque de combustível

reforço direito do tubo central do chassi

reforço direito do tubo da coluna de direção

reforço direito do tubo superior central do chassi

reforço do conector do registro de combustível

reforço do corpo principal do chassi

reforço do protetor do tanque de combustível

reforço do suporte do escapamento

reforço do suporte do pedal

reforço do tubo guia da direção

reforço do tubo superior do chassi

reforço esquerdo do tanque de combustível

reforço esquerdo do tubo central do chassi

reforço esquerdo do tubo da coluna da direção

reforço esquerdo do tubo superior central do chassi

reforço inferior do motor à explosão

reforço lateral da roda traseira

reforço principal do chassi

reforço superior do motor à explosão

reforço traseiro do tanque de combustível

silencioso do escapamento

suporte da bateria

suporte da bobina de ignição

suporte da capa da corrente

suporte da mangueira do freio

suporte da pedaleira central

suporte da placa de licença

suporte da tampa lateral

suporte da travessa do assento

suporte de fixação transversal do motor à explosão

suporte de fixação vertical do motor à explosão

suporte dianteiro direito do tanque

suporte dianteiro do chassi

suporte dianteiro do motor à explosão

suporte dianteiro esquerdo do tanque

suporte direito da carcaça do farol

suporte direito do pedal de apoio dianteiro

suporte direito do pedal de apoio traseiro

suporte do apoio da roda traseira

suporte do apoio do garfo dianteiro

suporte do assento

suporte do coxim do chassi

suporte do eixo para veículo de duas rodas, triciclo e quadriciclo

suporte do escapamento

suporte do estribo direito

suporte do estribo esquerdo

suporte do filtro de ar

suporte do filtro de combustível

suporte do indicador de direção traseiro

suporte do pára-barro

suporte do pára-lama

suporte do perfil superior do chassi

suporte do protetor do escapamento

suporte do radiador de água

suporte do radiador do óleo

suporte do reforço superior do chassi

suporte do regulador / retificador

suporte do silencioso do escapamento

suporte do tubo traseiro do escapamento

suporte esquerdo da carcaça do farol

suporte esquerdo do pedal de apoio dianteiro

suporte esquerdo do pedal de apoio traseiro

suporte inferior do amortecedor dianteiro

suporte inferior do amortecedor traseiro

suporte lateral da roda traseira

suporte lateral direito do chassi

suporte lateral esquerdo do chassi

suporte limitador do cavalete lateral

suporte superior dianteiro do chassi

suporte superior direito do assento

suporte superior esquerdo do assento

suporte superior esquerdo do chassi

suporte transversal traseiro do chassi

suporte traseiro do chassi

suporte traseiro do escapamento

tampa dianteira do escapamento

tampa do carburador

tampa do filtro do óleo, de aço

tampa do tanque de combustível

tampa estampada para motor de veículo de duas rodas, triciclo e quadriciclo

tampa trava do assento

tanque de combustível para veículo de duas rodas, triciclo e quadriciclo

travessa superior do chassi

tubo central direito do chassi

tubo central esquerdo do chassi

tubo de reforço do chassi

tubo direito do assento

tubo direito do chassi

tubo do chassi

tubo do suporte do pára-lama traseiro

tubo esquerdo do assento

tubo esquerdo do chassi

tubo formatado do guidão

tubo secundário direito do chassi

tubo secundário esquerdo do chassi

tubo superior direito do chassi

tubo superior esquerdo do chassi

IV - PARTES E PEÇAS FORJADAS

virabrequim

V - PARTES E PEÇAS USINADAS

biela do virabrequim

braço do amortecedor

bucha do eixo de partida, de plástico

bucha do painel do freio

cabeçote do motor a explosão (para motores de cilindradas acima 250 cm³)

carcaça direta do motor a explosão (para motores de cilindradas acima 250 cm³)

carcaça do amortecedor

carcaça do filtro do óleo, em alumínio

carcaça esquerda do motor a explosão (para motores de cilindradas acima 250 cm³)

cilindro do motor à explosão (para motores de cilindrada acima 250 cm³ )

cilindro externo do amortecedor dianteiro

cilindro interno do amortecedor dianteiro

coluna de direção (para veículos de cilindradas até 450 cm³)

corpo da embreagem unidirecional

corpo do amortecedor do traseiro

cubo do rotor do gerador

eixo de transmissão

eixo do pedal de partida

eixo primário da árvore de cames para comando de válvulas

eixo secundário da árvore de cames para comando de válvulas

engrenagem (cilíndricas, cônicas, de parafuso sem fim, de dentes retos, helicoidais, em ângulo, etc)

garfo seletor das marchas do motor

haste do amortecedor do traseiro

inserto metálico

luva do cubo do freio

mesa inferior da direção

pedal de partida (para veículos de cilindradas até 250 cm3)

pino metálico

placa de fixação lateral do motor à explosão

rotor do filtro de óleo

suporte direito do comando do motor à explosão

suporte do balancim

suporte esquerdo do comando do motor à explosão

suporte superior do amortecedor traseiro

tambor de freio

tambor seletor de marcha

tampa de regulagem da válvula (para motores de cilindradas acima 250 cm³)

tampa do cabeçote do cilindro do motor a explosão (para motores de cilindradas acima 200 cm³)

tampa lateral direita do motor a explosão (para motores de cilindradas acima 250 cm³ )

tampa lateral esquerda do motor a explosão (para motores de cilindradas acima 250 cm³)

tubo da coluna de direção

VI - PARTES E PEÇAS SOLDADAS

cavalete central

cavalete lateral (para veículos de cilindradas até 450 cm³)

conector do registro de combustível

escapamento

garfo traseiro

guidão

limitador do pedal de freio

pedal de apoio (para veículos de cilindradas até 200 cm³)

pedal de câmbio (para veículos de cilindradas até 250 cm3)

pedal do freio traseiro (para veículos de cilindradas até 450 cm³)

protetor do motor à explosão

protetor do tubo do escapamento

suporte completo do guidão

suporte da carenagem

suporte do escapamento

suporte do motor à explosão

suporte do painel de instrumentos (para veículos de cilindradas até 400 cm³)

suporte do pedal do freio

suporte superior do amortecedor traseiro

tanque de combustível

tubo do escapamento

tubo do garupa

tubo guia de direção

tubo inferior do chassi direito

tubo inferior do chassi esquerdo

tubo interno do escapamento

tubo principal do chassi

tubo suporte do pára-lama

tubo transversal inferior do chassi

tubo transversal superior do chassi

tubo traseiro do chassi

VII - PARTES E PEÇAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

alavanca da embreagem do motor à explosão

alavanca do freio dianteiro

articulação do pedal de partida

barra direita do pedal de apoio traseiro

barra esquerda do pedal de apoio traseiro

batente do cilindro mestre do freio

braçadeira do silencioso do escapamento

braço do pedal direito

braço do pedal esquerdo

bucha da junta do escapamento

bujão da tampa lateral esquerda do gerador (para veículos de cilindrada acima de 250 cm³)

caixa da engrenagem para velocímetro

caixa de acoplamento da coluna de direção

capa direita do radiador do óleo

capa esquerda do radiador do óleo

carcaça inferior do acelerador, (para veículos de cilindradas acima de 450 cm³)

carcaça superior do acelerador, (para veículos de cilindradas acima de 450 cm³)

cavalete lateral (para veículos de cilindradas acima de 400 cm³)

coluna de direção (para veículos de cilindradas acima de 450 cm³)

corpo da caixa de engrenagem para velocímetro

disco de freio dianteiro

disco de freio traseiro

espaçador direito do motor à explosão

espaçador esquerdo do motor à explosão

fixador superior do sinalizador

flange do raio da roda dianteira

haste de conexão do amortecedor traseiro

junção do tubo do óleo

pára-lama traseiro

pedal de apoio (para veículos de cilindradas acima 200 cm³)

pedal de partida

pedal do câmbio

pedal do freio traseiro (para veículos de cilindradas acima de 400 cm3)

placa do suporte inferior do motor à explosão

placa lateral esquerda do pivô

presilha do cabo do velocímetro

protetor da corrente de transmissão

protetor do guidão

reforço traseiro do motor à explosão

suporte da rabeta

suporte direito da carcaça do farol

suporte do cilindro mestre do freio

suporte do farol

suporte do painel de instrumentos (para veículos de cilindradas acima de 400 cm³)

suporte do sinalizador dianteiro

suporte do sinalizador traseiro

suporte esquerdo da carcaça do farol

suporte superior esquerdo do motor à explosão

suporte traseiro do tanque de combustível

tampa traseira do motor à explosão (para motores de cilindradas acima 250 cm³)

vareta de medidor do nível do óleo (para motores de cilindrada acima de 250 cm³)

vareta intermediária do freio

VIII - PARTES E PEÇAS INJETADAS PLÁSTICAS

base do mostrador do painel de instrumentos

botão trava da tampa da bolsa da carenagem

caixa da bateria

caixa de ferramentas do piloto

caixa interna da rabeta

capa da corrente de transmissão

capa da trava do assento

capa protetora do pinhão

carcaça do farol

carcaça do filtro de ar

carcaça inferior do painel de instrumentos

carcaça superior do painel de instrumentos

carenagem central

carenagem dianteira

carenagem do guia de ar

carenagem inferior central

carenagem inferior direita

carenagem inferior esquerda

carenagem interna

carenagem lateral direita (para veículos de cilindradas até 400 cm³)

carenagem lateral esquerda (para veículos de cilindradas até 400 cm³)

carenagem protetora do tanque de combustível direita

carenagem protetora do tanque de combustível esquerda

carenagem traseira (para veículos de cilindradas até 400 cm³)

complemento do pára-lama traseiro

gabinete do painel de instrumentos

grade da carenagem dianteira

grade da carenagem traseira

junção inferior da carenagem

junção superior da carenagem

moldura da placa da licença

painel direito superior da carenagem interna

painel esquerdo superior da carenagem interna

painel interno

pára-barro traseiro completo

pára-lama dianteiro

pára-lama traseiro

placa do filtro de ar

placa inferior do assento

protetor da alavanca da embreagem

protetor da alavanca do freio

protetor do filtro de ar

protetor do tanque de combustível

protetor frontal da perna

rabeta central

rabeta lateral direita

suporte da bateria

suporte da placa de licença

suporte do filtro de ar

tampa da bolsa interna direita

tampa da caixa de ferramentas

tampa da carcaça do filtro de ar

tampa dianteira direita da carenagem

tampa dianteira do guidão

tampa dianteira esquerda da carenagem

tampa direita da carenagem inferior do guidão

tampa direita do chassi

tampa direita do garfo dianteiro

tampa direita do tanque de combustível

tampa do corpo central

tampa do filtro de ar

tampa esquerda da carenagem inferior do guidão

tampa esquerda do chassi

tampa esquerda do garfo dianteiro

tampa esquerda do tanque de combustível

tampa lateral direita da carenagem

tampa lateral esquerda da carenagem

tampa superior do tanque de combustível

tampa traseira do chassi

tampa traseira do guidão

tampa traseira do painel de instrumentos

visor do painel de instrumentos

IX - PARTES E PEÇAS PINTADAS

alça esquerda, de aço

alça traseira direita, de aço

bagageiro dianteiro

bagageiro traseiro

braço de ancoragem do freio

carcaça do farol, de aço

carenagem do farol

carenagem do guidão

carenagem lateral direita (para veículos de cilindradas acima de 400 cm3)

carenagem lateral esquerda (para veículos de cilindradas acima de 400 cm3)

carenagem traseira (para veículos de cilindradas acima de 400 cm3)

garfo traseiro

pára-lama dianteiro

pára-lama dianteiro

placa lateral esquerda do pivô do chassi

prendedor do reboque

presilha da bateria

protetor do silenciador

protetor externo de perna

protetor interno de perna

roda dianteira de liga leve, em alumínio (para veículos de cilindradas acima 250 cm³)

roda dianteira, de aço (para triciclos e quadriciclos)

roda traseira de liga leve, em alumínio (para veículos cilindradas acima 250 cm³)

roda traseira, de aço (para triciclo e quadriciclo)

tampa da rabeta

tampa lateral direita do chassi

tampa lateral direita do tanque (para veículos a partir de 450cm³)

tampa lateral esquerda do chassi

tampa lateral esquerda do tanque (para veículos a partir de 450cm³)

tampa lateral traseira direita do chassi

tampa lateral traseira esquerda do chassi

tampa plástica central do chassi

tampa plástica protetora do carburador

tampa superior do tanque (para veículos a partir de 450cm³)

tanque de combustível, de plástico

tomada de ar direita

tomada de ar esquerda

tubo protetor do motor à explosão

X - PARTES E PEÇAS CONFECCIONADAS

bolsa traseira

capa do assento